## Slide 1
JARVIS
Assistente de voz embarcado em ESP32 — projeto concluído
Reprodução de áudio validada em hardware, backend completo com fila e transcrição de voz (STT), e fluxo ponta a ponta testado com gravações reais.
→
→
→
→
Atyrson Souto da Silva · Caio Venâncio do Rosário · Diogo Rodrigues Barboza · Nathan Batista Santos
Brasília, DF

## Slide 2
Contexto e mercado
2
JARVIS · ESP32
O conceito JARVIS
Amazon Echo (2014) como benchmark funcional: primeiro smart speaker de sucesso comercial, processamento em nuvem via Alexa Voice Service.
JARVIS funde essa referência com o conceito ficcional de assistente pessoal proativo, implementado em hardware acessível (ESP32).
Foco: reconhecimento de wake word, TTS em tempo real, automação residencial e monitoramento ambiental.
Público-alvo: entusiastas de automação residencial, desenvolvedores e o setor de acessibilidade (mobilidade e deficiência visual).
2014
Lançamento do
Amazon Echo original
50%
CPU do Echo dedicada
à escuta da wake word
1
Microcontrolador único
(ESP32) no lugar do
Cortex-A8 + nuvem

## Slide 3
Arquitetura geral do sistema
3
JARVIS · ESP32
Celular
Grava a voz
do usuário
→
Bot / Raspberry Pi
Envia o áudio via
POST /queue
→
Backend
Fila + STT (Whisper)
+ streaming HTTP
→
ESP32
GET /audio/stream,
buffer, conversão
→
Alto-falante
DAC + PAM8403
reproduzem a resposta
A entrada de voz foi resolvida com gravação externa (celular) em vez do microfone do ESP32 — decisão que também atendeu ao requisito de sensor vinculado a uma Raspberry Pi.
Estado final: reprodução (ESP32 → DAC → PAM8403 → alto-falante) e backend (fila, streaming e transcrição) implementados e testados ponta a ponta.

## Slide 4
Hardware do projeto
4
JARVIS · ESP32
Microfone eletreto
Transdutor acústico: converte pressão sonora em sinal elétrico de baixa amplitude.
Pré-amplificador LM358
Amplificador operacional dual: condiciona o sinal do eletreto para a faixa do ADC.
ESP32-WROOM DevKit
Microcontrolador principal: Wi-Fi, ADC (futuro) e DAC interno (atual).
PAM8403
Amplificador classe D em ponte (BTL): alimenta o alto-falante a partir do DAC.
Alto-falante 8 Ω / 0,5 W
Transdutor de saída: reproduz a resposta de voz sintetizada.

## Slide 5
Ligação de saída de áudio
5
JARVIS · ESP32
ESP32
GPIO25 (DAC1)
—
Capacitor
10 µF
—
PAM8403
L-IN / L+ / L-
—
Alto-falante
8 Ω / 0,5 W
Fonte de 5 V dedicada alimenta o PAM8403 (VCC); GND comum entre ESP32 e o amplificador.
Cuidados na montagem
O positivo do capacitor eletrolítico fica do lado do ESP32.
Nunca ligue L- ou R- do PAM8403 ao GND — a saída é em ponte (BTL).
Use uma fonte de 5 V própria para o PAM8403, sem sobrecarregar o regulador do ESP32.
Comece sempre com volume baixo antes de subir o ganho configurado no firmware.

## Slide 6
Firmware: arquitetura FreeRTOS
6
JARVIS · ESP32
wifi_event_handler (EventGroup: WIFI_CONNECTED_BIT)
http_task · prioridade 5
GET HTTP para o backend, headers X-Audio-*
Timeout de 35 s > 30 s de long-poll do backend
Converte PCM16 (s16le) → DAC8 e envia ao StreamBuffer
playback_task · prioridade 6
Aguarda o prebuffer (250 ms) antes de tocar
Consome o StreamBuffer e escreve no DAC
Detecta underrun e volta a aguardar prebuffer
Stream
Buffer
DAC contínuo (GPIO25) → PAM8403 → alto-falante
app_main(): nvs_flash_init → dac_init → cria StreamBuffer → wifi_init → cria as duas tasks
Prioridade mais alta no playback garante que o áudio nunca perca amostras enquanto a rede está ocupada.

## Slide 7
Fluxo de dados e backpressure
7
JARVIS · ESP32
1
Prebuffer
Aguarda ~250 ms de áudio no buffer antes de iniciar a reprodução, evitando começar com dados insuficientes.
→
2
Reprodução
playback_task consome o StreamBuffer continuamente e escreve no DAC em blocos de 1024 amostras.
→
3
Buffer cheio
Se a rede entrega mais rápido que o consumo, http_task bloqueia ao enviar — o TCP aplica backpressure ao backend, sem descartar dados.
→
4
Underrun
Se o buffer esvazia, o firmware toca silêncio, registra o evento e aguarda recompor o prebuffer antes de continuar.
Nenhum chunk de áudio é descartado por causa de lentidão de rede — o controle de fluxo do TCP absorve a diferença de velocidade.

## Slide 8
Contrato do backend HTTP
8
JARVIS · ESP32
Formato exigido pelo firmware
Formato | Valor
PCM | cru, sem cabeçalho WAV
Amostra | 16 bits, com sinal, little-endian
Canais | 1 (mono)
Taxa | 16.000 Hz (configurável)
Content-Type | application/octet-stream
Nunca enviar: WAV com cabeçalho, MP3, AAC, Opus, Base64, JSON, estéreo ou amostras float.
Blocos de 20–100 ms (640–3.200 bytes) funcionam bem; o tamanho do chunk HTTP não precisa ser constante.
GET /audio/stream
GET /audio/stream HTTP/1.1
Host: 192.168.1.100:8000
Accept: application/octet-stream
X-Audio-Format: pcm_s16le
X-Audio-Sample-Rate: 16000
X-Audio-Channels: 1
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/octet-stream
Transfer-Encoding: chunked
<bytes PCM s16le mono 16 kHz>
<mais bytes PCM>
A ESP32 é o cliente: ela inicia o GET. O backend responde 200 e mantém o stream aberto enquanto envia os blocos de áudio.

## Slide 9
Backend de referência (FastAPI)
9
JARVIS · ESP32
POST /queue
(enfileira PCM)
→
AudioQueue
(fila em memória)
→
GET /audio/stream
(long-poll + chunks)
→
ESP32
(reproduz)
Comportamento da AudioQueue
ESP32 conecta com fila vazia | Bloqueia (long-poll) até 30 s; expira → 204
enqueue() chamado 2x seguidas | Substitui: o áudio mais recente vence
ESP32 desconecta no meio do stream | Áudio preservado; reconexão reentrega o mesmo
2 streams simultâneos | 1º prossegue; 2º recebe 409 Conflict
Áudio maior que a RAM do servidor | Chunks de 1.280 bytes sob demanda; memória constante

## Slide 10
Transcrição de voz e testes automatizados
10
JARVIS · ESP32
POST /transcribe (Whisper)
Recebe o caminho de um áudio já salvo no servidor.
WhisperTranscriber carrega o modelo "base" do openai-whisper uma única vez, na inicialização.
Implementa a interface Transcriber, desacoplada das rotas HTTP e do AudioQueue.
Esqueleto de faster-whisper já criado para uma futura troca de motor sem alterar rotas.
curl -X POST /transcribe -d '{"audio_path": "uploads/arquivo.mp3"}'
Suíte de testes (pytest)
test_audio_queue.py | Fila, bloqueio, substituição, concorrência
test_pcm.py | Validação de PCM e extração de WAV
test_routes.py | Todos os endpoints via ASGITransport
test_firmware_integration.py | Servidor real + contrato exato do ESP32
O teste de integração lê o próprio http_audio_player.c para confirmar que o timeout HTTP do firmware (35 s) é maior que o long-poll do backend (30 s) — e reproduz os mesmos headers e leituras de 2048 bytes que a ESP32 usa.

## Slide 11
Comparativo com produtos comerciais
11
JARVIS · ESP32
 | Amazon Echo (1ª ger., 2015) | Google Nest Mini (2ª ger., 2019) | Apple HomePod mini (2020) | JARVIS (ESP32)
Processador | ARM Cortex-A8 1 GHz | Quad-Core ARM 1,4 GHz | Apple S5 Dual-Core | Xtensa Dual-Core 240 MHz
Conectividade | Wi-Fi dual-band | Wi-Fi 5 + BT 5.0 | Wi-Fi 4 + BT 5.0 + Thread | Wi-Fi 4 (2,4 GHz) + BLE
Microfones | 7 (arranjo circular) | 3 (campo distante) | 4 (campo distante) | 1 (eletreto)
Preço estimado | US$ 179 (lançamento) | US$ 49 | US$ 99 | < US$ 20 em componentes
JARVIS não compete em poder computacional — sua proposta é privacidade local, código aberto e custo drasticamente menor.

## Slide 12
Limitações e desafios
12
JARVIS · ESP32
Periférico I2S0 compartilhado
ADC contínuo e DAC contínuo usam o mesmo bloco de hardware — captura e reprodução simultâneas exigem alternância de estado.
DAC de 8 bits
Reprodução com mais ruído de quantização do que uma solução I2S externa dedicada (ex.: MAX98357A).
Wi-Fi 4, 2,4 GHz apenas
Sem banda dupla nem SPDY: mais suscetível a congestionamento e variação de latência.
Sem AEC nem beamforming
Um único microfone eletreto, sem cancelamento de eco — volume de reprodução precisa ficar controlado.

## Slide 13
Decisões de projeto e extensões futuras
13
JARVIS · ESP32
Por que a entrada de voz não usa o microfone do ESP32?
O hardware de captura (eletreto + LM358) foi definido para uso futuro com o ADC do ESP32. Nesta entrega, a captura foi resolvida gravando no celular e enviando por um cliente/bot hospedado em uma Raspberry Pi — o que também cobriu o requisito de sensor vinculado a uma Raspberry Pi, sem duplicar infraestrutura.
1
Captura nativa no ESP32
adc_continuous para eletreto + LM358, alternando com o DAC no mesmo periférico I2S0.
2
TTS integrado
O pacote services/tts/ já está reservado; falta plugar um provedor e converter para PCM s16le 16 kHz.
3
LLM para respostas
Consumir o texto do /transcribe e gerar a resposta que o TTS sintetizaria.
4
faster-whisper
Esqueleto já criado para trocar o motor de STT por uma opção mais rápida.

## Slide 14
Obrigado
Principais referências
ZHANG, Y. et al. Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers. arXiv:1711.07128, 2017.
CERUTTI, G. et al. Sub-mW Keyword Spotting on an MCU. arXiv:2201.03386, 2022.
LI, Y.; KIM, S.; SY, E. A survey on Amazon Alexa attack surfaces. arXiv:2102.11442, 2021.
IFIXIT. Amazon Echo Teardown. 2014.
Atyrson Souto da Silva · Caio Venâncio do Rosário · Diogo Rodrigues Barboza · Nathan Batista Santos